C-SONIC

Systèmes Ultrasons

# BP 5 - 34280 LA GRANDE MOTTE

www.c-sonic.com

RCS : Montpellier 338 104 26

Tel:    04 34 00 40 18 / 06 13 33 84 69

Fax:   04  67 81 71 32

CARACTERISTIQUES                                        MODE D’EMPLOI

- Grande capacité de nettoyage

- Ajustement automatique de la fréquence par microprocesseur (procédé breveté)

- Contacteur de niveau pour la sécurité de l’appareil

- Ne fonctionne pas sans liquide dans la cuve

- Ajustement de la cavitation en fonction de la charge du panier

- Couvercle de sécurité

- Tableau de commande digitale (M/A + temps de cavitation)

- Nuisance sonore réduite (<55 db)

- Encastrable ou à poser sur le plan de travail

Capacité			9,2 litres

Type de transducteur		BLT

Fréquence			40 KHz

Dimensions extérieures

H x l x L		220/270/470

Dimensions panier

H x l x L		121/210/310

Matériau 		         ABS,SUS 304

Alimentation	     AC100~230V/50~60Hz

Puissance			220W

Poids net			6,2 kg

Normes			EMI, CE :

- EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002

- EN55014-2 :1997+A1 :2001(Category II)

- EN61000-3-2:2000

- EN61000-3-3:1995+A1:2001

- Brancher le cordon d’alimentation

- Disposer l’instrumentation dans le      panier (vrac ou cassettes)

- Ouvrir le couvercle et insérer le panier

- Recouvrir les instruments d’eau additionnée de 5% de liquide ALKIONIC et fermer le couvercle

- Mettre sous tension à l’aide de l’interrupteur M/A,

- Sélectionner le temps souhaité

- Laisser fonctionner l’appareil jusqu’au signal de fin de cycle (buzzer)

- Retirer le panier et rincer   l’instrumentation à l’eau courante.

Renouveler le bain de nettoyage une à deux fois par semaine, selon saturation liée à la fréquence d’utilisation.

Pour vidanger,  soulever le bouchon d’évacuation et ouvrir vanne ¼ de tour (double sécurité)

Si l’appareil ne fonctionne pas, vérifier :

L’alimentation en électricité (cf voyant M/A),

Le niveau de liquide et s’assurer que les instruments sont totalement immergés,

La fermeture du capot.

L’appareil encastrable est livré avec :

Vanne de sécurité, siphon récupérateur, tuyau Ø 30mm, Y de raccordement.

# Text boxes

CUVE À ULTRASONS  X-Cube

Un nouveau concept d’appareils ULTRASONS